软件文档名称：	 JDSMS

编写文档日期：	 2011-10-17

软件文档作者：	 北京春笛网络信息技术服务有限公司

金笛中间件web版使用说明书

1、金笛短信中间件web版在Windows操作系统下的安装

1.1双击下图安装金笛短信中间件web版

1.2 开始安装

1.3 点击下一步，勾上我接受“许可证协议”，如图

1.4 点击下一步，选择您要安装的目标文件夹即可，例默认安装，如图

1.5 点击安装按钮

1.6 安装完成

2、金笛短信中间件web控制台界面

2.1 打开web控制台，如图所示

2.2 登录金笛短信中间件web版界面

输入用户名和密码即可登录金笛短信中间件web版主界面，

默认管理员账号：admin

默认管理员密码：admin

输入完毕，单击“提交”按钮（或回车），进入主界面。

3.3 进入金笛短信中间件web版主界面

下面分别讲述各模块使用方法。

管理菜单选项各菜单功能介绍：

- 首页：可以快速切换当前项目，设备配置和发送短信，显示相应的模块结构和记录。

- 设备配置：检查、配置、启停及注册设备时必须完成的功能和显示设备状态等。

- 数据源配置：配置MySQL、SQLServer、Oracle数据库数据源的配置。

- 发送短信:快速发送目标及内容的短信。

- 待发送列表：记录发送短信在待发送记录的显示情况。

- 短信记录:记录发送成功的短信、接收到的短信及发送失败时的短信。

- 系统日志：记录日志文件的盘符、创建时间及文件大小。

- 系统设置:设置短信系统参数设置及HttpServer短信收发接口设置。

- 修改密码：修改管理员密码。

- 退出控制台：关闭控制台界面。

4.4 设备配置

(1)  点击设备配置后可以看到设备列表，如图所示

检查默认列出COM1口。是本机的COM口，如果您是串口（COM口）设备的话，就是COM1口。如果您的设备是USB口的，首先先安装USB转串口驱动，然后把USB设备插上USB口上。从我的电脑-属性-硬件-设备管理器-端口就可以看到虚拟出来的COM口。如图

(2)  此时，可以在金笛短信中间件web版界面上点击按钮,就可以找到COM口设备，如图

(3)  检查设备需要几十秒的时间后出现是否需要保存检测结果？

(4)  点击确定按钮即可,可以看到设备列表里检查到COM3端口号及设备的波特率，当您要使用此端口时，选中使用的COM口复选框后保存配置。如果要删除端口号，必须选中使用的COM口复选框，点删除配置即可。

(5)  启用设备、停止设备 如图所示，在启用或者停止设备时需要选中对应的COM端口号即可。

启用设备

停止设备

(6)  注册设备

选中要注册的端口号（COM口）点击注册设备，如图所示

设备编号是取的是WAVECOM设备唯一的序列号，如果您没有注册码，请购买春笛公司注册码即可使用，如果没有注册码，说明软件是试用版本，在发送短信的同时，会发送本公司名称信息。

4.5 点击数据库配置按钮进行数据库配置，如图

(1) 金笛短信中间件WEB版V3.6  目前支持MySQL、SQL Server、Oracle三种数据库,通过JDBC去连接数据库实现。因为嵌入MySQL数据包，所有的以上列出默认MySQL类型、用户名及密码等。在此说明，密码是123456。如图默认MySQL服务图片。

(2) 点击测试，测试数据库连接成功，服务器IP默认是本机的IP地址，数据库默认端口是3308，默认用户名为root,默认密码123456。如图所示

(3) 数据库名称是默认的数据库名，用户可以使用指定的数据库名称，点击初始化数据库及即可。

这时，在指定的数据库会直动创建3张共享的数据库表,以下是数据库字段定义。

数据库表结构字段说明：smsserver_in 。收到短信后，自动转存到这里。

| 字段名 | 类 型 | 属 性 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 自动 | Primary key |
| process | INT | NOT NULL | 预留备用 |
| originator | CHAR(16) | NOT NULL | 发件人 |
| type | CHAR(1) | NOT NULL | 短信类型："I"普通短信, "S"短信状态报告 |
| encoding | CHAR(1) | NOT NULL | 编码格式："7" for 7bit, "8" for 8bit and "U" for Unicode/UCS2 |
| message_date | DATETIME | NOT NULL | 短信发送日期时间 |
| receive_date | DATETIME | NOT NULL | 接收日期时间 |
| text | CHAR(xxx) | NOT NULL | 正文 |
| original_ref_no | CHAR(64) | NULL | 用于短信状态报告: 此号码对应于外发的短信序号 |
| original_receive_date | DATETIME | NULL | 用于短信状态报告: 对方收到短信的日期时间 |
| gateway_id | CHAR(64) | NOT NULL | 通道标识，用于标识是哪个通道收到的短信 |

Smsserver_out 用于存放外发的短信：

| 字段名 | 类 型 | 属 性 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 自动 | primary key. |
| type | CHAR(1) | NOT NULL | 短信类型. "O"普通短信, "W" wappush |
| recipient | CHAR(16) | NOT NULL | 收件人手机号码，前面不要加 "+" 或者0 |
| text | CHAR(xxx) | NOT NULL | 短信正文 |
| wap_url | CHAR(xxx) | NOT NULL for WAP SI messages! | Wap短信URL地址 |
| wap_expiry_date | DATETIME | NULL | Wap短信有效期，默7天。 |
| wap_signal | CHAR(1) | NULL | "N" NONE, "L" LOW, "M" MEDIUM, "H" HIGH, "D" DELETE |
| create_date | DATETIME | NOT NULL, Default value: current date/time | 记录插入数据库的时间 |
| originator | CHAR(16) | NOT NULL, Default value: '' | 发件人正常情况下为空 |
| encoding | CHAR(1) | NOT NULL, Default value: '7' | 编码格式："7" 7bit, "8" 8bit and "U" Unicode/UCS2。发送中文短信请设为U。 |
| status_report | INT | NOT NULL, Default value: 0 | 状态报告：设为 1需要短信状态报告，默认为0。 |
| flash_sms | INT | NOT NULL, Default value: 0 | NOT NULL, Default value: 0 |
| src_port | INT | NOT NULL, Default value: -1 | 源端口 (对彩铃有效) |
| dst_port | INT | 源端口 (对彩铃有效) | 目的端口 (对彩铃有效) |
| sent_date | DATETIME | NULL | 发送时间， Jdsmsserver发送时会更新这个时间。 |
| ref_no | CHAR(64) | NULL | 短信对应ID |
| priority | INT | NOT NULL, Default value: 0 | 优先级： 低：负数 普通：0 高：正数 |
| status | CHAR(1) | NOT NULL, Default value "U" | 短信状态："U" :未发送, "Q" : 排队中, "S" : 已发送, "F" : 失败 |
| errors | INT | NOT NULL, Default value: 0 | 重发次数 |
| gateway_id | CHAR(64) | NOT NULL, Default value is the star character | 短信通道标识，可指定发送通道。为空由短信服务器自动选择。 |

Smsserver_calls 主要记录呼入的语音呼叫：

| 字段名 | 类 型 | 属 性 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 自动 | primary key. |
| call_date | DATETIME | NOT NULL | 电话呼入时间 |
| gateway_id | CHAR(64) | NOT NULL | 通道标识 |
| caller_id | CHAR(16) | NOT NULL | 对方号码 |

(4) 单次处理量、发送失败尝试次数及发信回执,如图

单次处理量：是指数据库扫描的单次处理数量，默认是50条。

发送失败尝试次数：是指发送失败的短信重新发送次数，可以由用户改为用户想要的发送失败次数，默认处理是2次。

发信回执：是指发送成功后对方收到短信时的回执报告。默认是需要发信回执。

最后保存数据源配置即可。如图

4.6 短信发送、待发送列及短信记录说明

(1) 点击管理菜单的发送短信列表，如图

从图清楚的看到发送目标手机号及短信内容框，可以记载发送内容已输入的字数。发送端口可以自动选择，也可以用户去选择，如果默认自动选择，程序去判断那个口空闲（这是对于多口MODEM设备而言），如果是单口MODEM设备，就不需要用户去选择，默认就是当前串口。

发送选项也可以发送Web Push短信，所谓的Web Push短信就是WAP PUSH可以将某一站点或某一业务的链接通过短信发送到支持WAP PUSH功能的手机上，这样您只需要阅读这条短信，打开短信中的链接，就可以直接访问业务了。因此，WAP PUSH实现了短信和WAP业务的结合。

测试短信发送

提示短信已添加到待发送队列，如图

(2) 待发送列表

从管理菜单选择待发送列表，就可以看到刚才提示的短信，如图

几秒钟后就可以收到短信了。

(3) 短信记录

点击管理菜单的短信记录，就可以看短信记录的发送成功的短信，发送失败的短信及接收到的短信。如图所示

短信记录可以按时间升降序排列,可以看到短信记录里发送的状态，发送时间，内容，发送目录手机号，从那个端口发送出去及短信的类型，一目了然。

  - 系统日志

记录着所有运行信息的日志文件

点击日志文件可以查询出日志文件所有记录，如下图

  - 修改密码

原密码为admin，设置您的新密码即可。

  - 退出控制台

点击管理菜单下的退出控制台按钮时，直接返回主界面的登陆菜单。

3、金笛中间件web版的特色

主要目的

金笛中间件web版的目标，就是为组织机构提供一个方便易用的高可靠的短信平台，实现OA办公提醒、邮件到达通知、CRM客户关怀、关键事务监控、网站短信服务、机房软硬件报警等

主要功能和技术特点

主要功能：在计算机上能够实现短信的大量收发；在企事业单位办公系统或业务流程中嵌入短信通知或报警的功能；增加短信互动的业务方式，短主客服，实现产品防伪查询。

技术特点：基于JAVA开发，运行在Windows系列操作系统上；采用JDBC连接，支持MySQL、SqlServer、Oracle等。支持URL收发短信，支持超长短信、wappush、闪信发送，支持GSM Modem设备状态显示及状态报告等，支持短信重发次数。

应用领域

金笛短信服务器通过提供六种常用的接口方式（DB、HttpClient、HttpServer、XML、Email、JMX），为您的应用系统在最低耦合的前提下，提供分布式短信服务功能。最低耦合有这样的好处：

1、 快速部署。5分钟皆可将短信服务器部署好。

2、 减少开发的工作量，提高效率，提高系统的健壮性、可靠性。

3、 部署时只关心业务层面，不用考虑具体硬件及通信细节。

4、 便于以后升级和扩展。便于多应用系统共享短信服务。

B/S结构

浏览器/服务器的结构部署起来非常方便，用户无需使用客户端，只要有浏览器就可以非常方便的使用金笛中间件web版进行短信发送管理。

配置灵活

金笛中间件web版将大量的配置选项集中到配置文件和语言文件里面，可以非常根据自己的情况进行修改，非常方便。

接口支持

数据库接口：采用数据库存储收到的短信和待发送的短信。金笛短信服务器按照设定的时间间隔扫描数据库，实现自动发送并修改发送状态。发送失败还可以重发。
    目前支持MySQL、SQL Server、Oracle三种数据库。

短信功能测试

1、 数据库接口收发测试：

CD C:\Program Files\金笛短信中间件web版\MySQL Server 5.5\bin>

mysql –u root –p 123456

mysql> insert into smsserver_out (type,recipient,text,encoding,

create_date) values ('O','13601019694','jdsmsserver数据库发送成功','

U',now());

手机号码改为你自己的，等10秒左右，如果收到短信，说明数据库接口收发设置成功。

2、 URL收发测试：

打开IE浏览器，输入：

http://localhost:8080/send?password=1111&encoding=U&recipient=

13601019694&text=%E5%9F%BA%E4%BA%8EHTTP%E7%9A%84%E7%9F%AD%E4%BF%A1%

%E6%94%B6%E5%8F%91%E6%B5%8B%E8%AF%95

等10秒左右，如果能收到短信，说明HttpServer接口收发设置成功。

支持超长短信收发

金笛中间件web版还支持多达500个汉字的长短信，支持自动负载均衡、支持自定义短信路由，支持同步、异步发送，支持闪信、wappush、状态报告等功能。总之，更多激动人心的功能还需您在使用过程中一一发掘。

支持短信硬件设备

目前支持：Wavecom全系列GSM/GPRS/CDMA Modem、西门子全系列、Maestro全系列、金笛工业手机、金笛短信猫池全系列硬件产品。

测试的硬件设备型号有：

Wavecom：M1206B, M1306B, WMOD2 Wismo, Fastrack Supreme 20, WISMO

CDMA。 Maestro： M100，M100Lite。

金笛工业手机：Q24PL、Q2403A、Q2406A、Q2303a系列。

金笛8口串口猫池(880066型号)、金笛8口USB猫池（MU-106型号）、金笛8口网口猫池（RJ45 880066型号）。

运行环境

WindowsXP、2000、2003、2008操作系统。